취급설명서

이번에 폐사제품을 이용해 주셔서 감사합니다.본제품을 올바르게 사용하기 위해서는 취급설명서를 잘 읽어보십시오. 그리고, 언제든 쉽게 볼 수 있도록 취급설명서는 본제품 가까이에 보관하여 주십시오. 본제품을 다른 손님에게 판매하실때에는 꼭 이 취급설명서와 보증서를 겸하여 판매하시기 바랍니다.

상품명칭 DECS TACHO METER 상품코드 403-A073(흑판넬) 403-A072(백판넬) 적합차형 범 용 용 도 엔진회전수와 온도/압력의 표시

■목차--------------------------------------------

1.안전상의 주의

시그널워드와 그 의미……………………………………………………………2

표시의 설명 ………………………………………………………………………2

경고…………………………………………………………………………………2

주의…………………………………………………………………………………3

2.처음에

본제품의 특징 ……………………………………………………………………4

3.각부분의 명칭과 기능

파트리스트…………………………………………………………………………5

장착설명……………………………………………………………………………6

시프트램프…………………………………………………………………………6

4.장 착

커넥터 접속 ………………………………………………………………………7

배 선 ………………………………………………………………………………7

일렉트로 탭 사용타입……………………………………………………………7

메터본체와 시프트램프 고정방법………………………………………………8

배선작업순서………………………………………………………………………9

장착 종료후의 확인 ……………………………………………………………10

5.초기설정

기통수의 설정……………………………………………………………………11

EL의 휘도조정 …………………………………………………………………12

온도센서/압력센서의 디지털표시기능의 설정………………………………13

6.기 능

피크메모리 기능…………………………………………………………………15

메모리기능(약 30초간)…………………………………………………………15

2워닝기능…………………………………………………………………………16

워닝기능(온도/압력디지털 표시)………………………………………………17

7.참고

이상/고장시의 대응  ……………………………………………………………18

본제품의 사양  ……………………………………………………………...…..18

보증에 대하여…………………………………………………………………….18

개정의 기록  ………………………………………………………………….…19

문의처 ……………………………………………………………………………19

1.안전상의 주의---------------------------------------------

제품을 안전하게 사용하기 위해서 [안전상의 주의]를 사용하시기 전에 잘 읽어 주십시오.

읽으신 후에는 필요하실 때 다시 보실 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

•시그널워드와 그 의미

폐사의 [취급설명서]에는 고객님이나 타인에게 위해나 재산상의 손해를 사전에 방지하여, 폐사의 상품을 안전하게 이용해주시기위해 지켜주셔야 할 사항을 기재하고 있습니다.

그 그림표시(시그널 워드)의 의미는 밑은 표와 같습니다.

내용을 잘 이해하시고 본문을 읽어 주십시오.

•표시의 설명

|  | 위 험 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 위험이 절박한 상황을 나타냅니다. |
| --- | --- | --- |
|  | 경 고 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 사망 또는 중상을 입을 수 있는 상황을 나타냅니다. |
|  | 주 의 | 이 표시를 무시하여 잘못된 취급/작업을 하시면 본인 또는 제3자가 경상 또는 물적손해가 발생할 상황을 표시합니다. |
| 경 고 |

-------------------------------------------------------

| •본제품에서 잡음/악취등의 이상이 생겼을 경우 본제품의 사용을 즉시 중지하여 주십시오. 그대로 계속사용하시면 감전이나 화재, 전기장치부분의 파손의 원인이 됩니다. 구입하신 업소 또는 가까운 폐사의 영업소로 문의하여 주십시오. | •운전자는 주행중에 본제품의 조작을 삼가여 주십시오. 운전조작에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |
| --- | --- |
| •본제품 및 부속품을 폐사지정방법이외의 사용은 삼가해 주십시오. 그 경우 고객님 및 제3자의 손해나 손실은 일체 보장하지 않습니다. | •본제품 및 부속품은 잘 고정하여 운전에 방해가 되는 곳/불안정한 곳에는 장착을 삼가해 주십시오. 운전에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |

1.안전상의 주의(계속) ----------------------------------------

| •본제품은 차량전원이 DC12V차로서 차체(보디)어스의 차량, 전용입니다. 대형트럭이나 한냉지사양의 디젤차등 DC24V차에서는 사용을 삼가해 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다. | •커플러를 때어 낼 경우, 필히 커플러를 잡고 때내어 주십시오. 조작에 지장을 주어 사고의 원인이 됩니다. |
| --- | --- |
| •베터리의 마이너스 단자를 빼고나서 장착작업을 하여 주십시오. 쇼트등에 의한 화재, 전기장치부분의 파손에 원인이 됩니다. | •본제품의 배선은 필히 취급설명서에 기재 되어 있는데로 장착하여 주십시오. 배선을 잘못하시면 화재, 그 밖의 사고의 원인이 됩니다. |
| 경 고 |

-----------------------------------------------

| •본제품의 장착에 자신이 없으신 분은 전문업자에게 의뢰하여 주십시오. 장착에는 전문의 지식과 기술을 필요로 합니다. 전문업자는 본제품이 불안정하게 장착되지 않도록 해주십시오. | •온도가 높은 곳이나 물이 닫는 곳에는 장착을 삼가여 주십시오. 감전이나 화재, 전기장치부분에 파손의 원인이 됩니다.작동불량을 일으켜 차량이 파손될 염려가 있습니다. |
| --- | --- |
| •본제품의 가공/분해/개조는 삼가해 주십시오. 사고/화재/감전/전기장치부분의 파손이 될 원인이 될 수 있습니다. | •직사광선이 닫는 곳에는 장착을 삼가해 주십시오. 작동불량을 일으켜 본제품 및 차량을 파손하는 원인이 될 수 있습니다. |
| •본제품을 떨어뜨려 강한 충격을 주지 마십시오. 작동불량을 일으켜 본제품 및 차량을 파손하는 원인이 될 수 있습니다 |  |

2.처음에 --------------------------------------------------

이번에 본제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본제품을 정확하게 사용하기 위해서는 취급설명서를 잘 읽어 주십시오.

~본제품의 특징~ ▪고성능 마이콘을 장착 고성능마이콘을 장착한 디지털 제어 메터입니다. ▪판넬조명에 휘도조정기능이 장착된 EL을 사용 EL=일렉트로로 루미네센스를 사용함으로써 종래의 조명방법으로서는 불가능했던 열을 발하지 않는 균일한 조명을 실현하였습니다. 그리고 휘도조정기능을 채용하여 고객님께서 직접문의 받은 요구사항에 맞춘 밝기로 설정이 가능합니다. ▪브레이크 백 기능탑재 메모리 스위치를 누름으로 인하여 30초안의 메터의 움직임을 기록하여,메터상에서 리플레이하는 것이 가능합니다. ▪피크메모리기능 탑재 피크메모리스위치를 누름으로서, 최대회전수 및 온도/압력의 최대치가 표시됩니다. 온도와 압력의 최대치는 셀렉트스위치로 전환 할 수 있으며, 자동 전환기능이 탑재되어 있습니다. ▪2워닝기능 탑재 LED점멸에 의한 워닝과 LED점등에 의한 워닝으로 2단계의 워닝을 행할 수 있습니다. 예를 들어 점멸에 의한 워닝을 점등에 의한 워닝보다 낮은 회전수로 설정하면, LED점멸에 의한 프레워닝후 LED점등에 의한워닝을 행할 수 가 있고, 확실하게 워닝을 알릴 수 있게 되어 있습니다.외부출력단자도 장비하고 있습니다. ▪시프트 램프 탑재 고휘도LED로 인하여, 낮밤에 관계없이 확실하게 드라이버에게 워닝을 전달합니다. ▪온도/압력 디지털표시기능 탑재 별매의 센서를 장착함으로서 셀렉터스위치에서 온도와 압력의 임의의 센서표시가 가능합니다.(온도표시범위섭씨0℃~150℃,화씨 32℉~302℉/압력표시범위0Kpa ~999Kpa) 별매 대응센서 (2003년5월16일) 온도계센서하네스: 상품코드 498-A010 수온계센서하네스: 상품코드 498-A011 유압계센서하네스: 상품코드 498-A012 연압계센서하네스: 상품코드 498-A013 ▪온도/압력 워닝기능 탑재 별매인 센서를 장착함으로서 온도는 설정치이상, 압력은 설정치이하로 되었을 때, 디지털표시부와 온도LED, 압력LED의 점멸로서 경고하는 기능입니다.

3.각부분의 명칭과 기능----------------------------------------

| 1.메터본체 | 2.보증서 | 3.취급설명서 |
| --- | --- | --- |
| 1개 | 1장 | 1권 |
| 4.어스용 단자 | 5.일렉트로 탭 | 6.스폰지 테이프 |
| 1개 | 3개 | 1장 |
| 7.양면테이프 | 8.스테이대치대 | 9.스테이 밴드 |
| 1시트(3장) | 1개 | 1개 |
| 10. 워셔 | 11. 스프링워셔 | 12.스테이용 컬러 |
| 2개 | 2개 | 1개 |
| 13.스테이용 너트 | 14.스테이용 볼트 | 15.시프트 램프 |
| 1개 | 1개 | 1개 |
| 16. 메인하네스 |
| 1개 |

•파츠리스트

주의 •본제품을 장착하기 전에 꼭 파트리스트를 확인하여 이상이나 빠진 것이 있는 지를 확인한 후 작업하여 주십시오. 만일 이상이 있을 경우 ㈜ APEX각 영업소로 연락을 주십시오. •분실부품 및 본 취급설명서의 주문은 본제품을 구입하신 매점 및 ㈜ APEX각 영업소로 문의하여 주십시오.

3.각부분의 명칭과 기능----------------------------------------

설치설명

•메터 앞면

지침

▪워닝스위치

▪메모리스위치

▪피크메모리스위치

▪셀렉트스위치

온도,압력의 디지털표시의 전환을 합니다.

▪워닝LED

워닝치설정중(1:점멸2:점등)

워닝치중(1:점멸2:점등)

▪메모리LED

메모리중(점멸)

메모리재생중

(메모리LED:점멸,피크메모리LED:점등)

▪피크메모리LED

피크메모리치의 표시중임을 나타냅니다.

▪디지털표시LED

▪온도LED

온도센서선택시 점등, 온도워닝시 점멸             ▪압력LED

압력센서선택시점등, 압력워닝시 점멸

•시프트램프

본제품의 외부출력단자를 사용하여 동작을 하는 시프트램프입니다.

동작은 본체워닝LED와 같습니다.

컴펙트한 케이스에 Ø10의 고휘도LED를 사용, 낮밤에 관계없이 확실하게 드라이버에게 워닝을 전달해줄 수 있습니다.

4.장 착----------------------------------------------------

장착에는 , 전문의 지식을 필요로 합니다. 장착에 자신이 없으시면, 전문업자에게 장착을 의뢰하여 주십시오.

•커넥터접속

메인하네스커넥터를 메터본체에 접속합니다. 온도센서와 압력센서를 옵션으로 구입하신 분께서는 도면을 참조하시어 좌우를 확인하시고 커넥터를 접속하여 주십시오.

| 메인하네스커넥터 온도센서커넥터 (2개의 선) (옵션품) |  | 녹색(회전신호) 적색(IG전원) 오랜지색(포지션라이트전원) 흑색(보디어스) |
| --- | --- | --- |

•배  선

배선작업에는 테스터, 압착뺀찌등이 필요합니다. IG전원이나, 포지션라이트등의 전원은 오디오의 커플러나 시판의 전원을 때어내어 하네스를 이용하시면 편리합니다.

•일렉트로 탭 사용방법

| 접속하는 선을 집어 넣습니다. | 분기시키는 선을 깊이 집어 넣습니다. | 플라이어등으로 정확하게 집습니다. |
| --- | --- | --- |

주의 •일렉트로 탭은 접속불량이 없도록 정확하게 장착하여 주십시오. 본제품이 정상적으로 작동하지 않을 뿐더러 화재, 전기장치부분의 파손의 원이 될 수 있습니다.

4.장 착(계 속)----------------------------------------------

•메터본체와 시프트램프 고정방법

처음에 부속의 스폰지테입의 양면테입부분을 때어내어 스테이밴드의 안쪽에 부착합니다. 그 다음 스폰지테입 안쪽의 임의의 위치에 브라켓을 대어, 스테이 대치대/스테이용 컬러/스테용 볼트/스프링워셔/워셔/스테이용너트를 사용하여 아래 그림과 같이 장착하여 주십시오.

| 스폰지테이프 |  |  |
| --- | --- | --- |
| •스테이용볼트 •스프링워셔 •워셔 •스테이용너트 |  |  |

주의 •시프트램프에는 고휘도 적색LED를 사용하고 있습니다. 휘도가 높고 눈부시게 느낄 수 있기에 시프트램프를 직시하지 않게 장착, 고정하여 주십시오.

4.장 착(계 속)----------------------------------------------

•배선작업순서

| 1.IG전원을 찾습니다. 이그닛션스위치를 ON으로 하여 10V~14V(베터리전압), OFF으로 하여 0V로 되는 배선을 찾습니다. !경고 배선을 찾을 때, 쇼트되지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. 화재, 전기장치가 파손되는 원인이 됩니다. 2.포지션라이트전원을 찾습니다. 포지션라이트스위치를 ON으로 하여 10V~14V(베터리전압), OFF으로 하여 0V로 되는 배선을 찾습니다. 3.베터리의(-)단자를 때어냅니다. 4.IG전원을 접속합니다. 메인하네스의 빨강선을 1에서 찾은 IG전원에 일렉트릭 탭으로 접속합니다. !경고 일렉트릭 탭은 접속불량이 없도록 확실하게 장착하여 주십시오. 본제품이 정상적으로 작동하지 않을 뿐만 아니라 화재, 전기장치의 파손의 원인이 됩니다. | 5.포지션라이트전원을 접속합니다. 메인하네스의 오랜지선을 2에서 찾은 포지션라이트전원에 일렉트릭 탭으로 접속합니다. 6.어스를 접속합니다. 메인하네스의 검은 선에 부속의 어스용단자를 확실하게 붙여, 정확한 어스를 찾을 수 있는 곳에 접속합니다. 도장이나 녹이 있는 부분은 어스불량이 잘 됨으로 도장이나 녹을 제거한 후 확실하게 어스를 하여주십시오. 7.회전신호를 배선합니다. 예를 참고하여 회전신호의 배선을 찾아서 녹색선을 접속합니다. 예) 점화일차신호, 점화신호, 점화확인신호, 타코메터출력신호등의 회전신호, 점화신호는 엔진ECU부터 출력되고 있습니다. 정비해설서등에 점화신호출력단자등이 기재되어 있으므로 참고하여주십시오. 8.메터를 부속의 스테이로 고정합니다. !경고 본제품 및 부속품은 잘 고정하여 운전에 방해가 되는 장소, 불안정한 장소에는 장착을 삼가해 주십시오. 운전에 지장을 주어, 사고의 원인이 됩니다. 9.베터리(-)단자를 장착합니다. |
| --- | --- |

4.장 착(계 속)----------------------------------------------

•장착종료후의 확인

장착이 종료하면 다시한번 아래의 항목을 체크하여 주십시오.

▫IG전원, 포지션라이트전원의 접속은 잘못되어 있지 않습니까?

▫각 하네스가 무리하게 장착되어 있지 않습니까?

▫본제품은 잘 고정되어 있습니까?

▫베터리의 (-)단자는 잘 접속되어 있습니까?

이그니션스위치를 ON으로 하여, 아래의 항목을 체크하여 주십시오.

이그니션스위치를 ON으로 한 직후에 (엔진은 시동하지 않음), 0rpm부터 11000rpm까지 스윙하는지를 확인하여 주십시오.

본제품부터 이상한 잡음이나 냄새가 나는 등의 이상은 없습니까?

초기설정(기통수설정, 휘도설정)을 하여주십시오.(P.11참조)

기통수설정을 정확하게 하지 않으면, 정확한 회전수가 표시되지 않습니다.

!주의 메터작동중, 메터본체부터 약간의 발진음이 들릴 경우가 있습니다만, 고장난 것은 아닙니다.

5.초기설정-------------------------------------------------

•기통수의 설정

| [조작] 워닝스위치 (1초이상누름) [동작] 3개의 LED가 동시에 점멸. 기통수설정모드이동 | 1.기통수설정모드로 됩니다. 1)이그닛션을 ON으로하여 본제품에 전원을 투입하여 주십시오. 2)워닝스위치를 눌러 주십시오. (1초이상) [기통수설정모드상태] 피크메모리LED, 워닝LED, 메모리LED가 점멸하고 있는 것을 확인합니다. |
| --- | --- |
| [조작] 메모리스위치를 누름니다. [동작] 지침이 설정치의 큰쪽으로 움직입니다. [조작] 피크메모리스위치를 누름니다. [동작] 지침이 설정치의 작은 쪽으로 움직입니다. 기통수설정 | 2.기통수설정을 합니다. [기통수의 설정]1~10기통 지침이 지시하고 있는 수치가 설정기통수로 되어 있습니다. 예를 들어, 1000rpm을 지시하고 있으면, 1기통으로 됩니다. 4000rpm을 지시하고 있으면, 4기통으로 됩니다. 10000rpm을 지시하고 있으면, 10기통으로 됩니다. 지침은 (메모리스위치)를 누름으로서 설정치가 큰쪽으로 움직입니다. (피크메모리스위치)를 누름으로서 설정치가 작은 쪽으로 움직입니다. 지침을 설정기통수에 맞춰 주십시오. 단, 로터리엔진탑재차는 로터리 X 2으로 설정하여 주십시오. 그리고, 토요타차의 V8는 4기통에 설정하여 주십시오. NISSAN 페어레디Z(Z33), 스카이라인(V35)은 1기통, 마츠다 어텐져(GG#S/P.GY#W)는 2기통으로 설정하여 주십시오. |

5.초기설정(계속)---------------------------------------------

•EL의 휘도조정

| [조작] 워닝스위치 (누름) [동작] 번갈아가면서 점등 EL의 휘도설정모드 이동 | 3.EL휘도조정모드로 합니다. 기통수설정부터 나아가 워닝스위치를 눌러 주십시오. [EL휘도설정모드상태] 워닝LED와, 피크메모리LED 메모리LED가 번갈아 가면서 점등하는 것을 확인합니다. |
| --- | --- |
| [조작] 메모리스위치를 누름니다. [동작] 지침이 설정치의 큰쪽으로 움직입니다. [조작] 피크메모리스위치를 누름니다. [동작] 지침이 설정치의 작은 쪽으로 움직입니다. 기통수설정 | 4.EL백라이트의 휘도조정을 합니다. [EL의 휘도조정] 7단계조정 지침이 지시하고 있는 수치가 EL의 휘도조정으로 되어 있습니다. 1~7, 7단계의 휘도조정이 가능합니다. 지침은 (메모리스위치)를 누름으로서 설정치가 큰쪽으로 움직입니다. (피크메모리스위치)를 누름으로서 설정치가 작은 쪽으로 움직입니다. 5.워닝스위치를 누르면 EL휘도설정이 종료됩니다. |

5.초기설정(계 속)--------------------------------------------

•온도센서/압력센서의 디지털표시기능의 설정

| [조작] 셀렉트스위치를 누르면서 워닝스위치를 1초이상누름니다. [동작] 온도/압력 LED2개의 LED가 동시에 점멸. 기통수설정모드이동 | 1.센서설정모드로 합니다. 1)이그니션을 ON으로하여 본제품에 전원을 투입하여 주십시오. 2)셀렉트스위치를 누르면서 워닝스위치를 눌러 주십시오.(1초이상) [센서 설정모드상태] 티지털표시LED가 [SET-]표시로 되어 있습니다. 온도/압력LED가 점멸하고 있는 것을 확인합니다. |
| --- | --- |
| [조작] 메모리스위치를 누를 때마다 온도센서표시 미사용과 섭씨표시, 화씨표시로 전환됩니다. [동작] 온도LED가 점등합니다. 온도센서설정모드 | 2.온도센서설정모드로 합니다. 1)셀렉트스위치를 누름니다.이때 온도LED점멸, 압력LED는 소등됩니다. 2)메모리스위치를 누름으로서, 온도센서표시의 미사용과 온도단위의 섭씨표시, 화씨표시가 전환됩니다. [온도센서 설정모드 상태] 온도센서미사용:디지털표시LED가 [----]표시로 되어 있습니다. 온도센서섭씨단위표시사용:디지털표시LED가 [CCCC]표시로 되어 있습니다. 온도센서화씨단위표시사용:디지털표시LED가 [FFFF]표시로 되어 있습니다. |
| 압력센서설정모드 [조작] 메모리스위치를 누를 때마다 온도센서표시 미사용과 섭씨표시, 화씨표시로 전환됩니다. [동작] 온도LED가 점등합니다. | 3.압력센서설정모드로 합니다. 1)셀렉트스위치를 누름니다. 이때 온도LED소등, 압력LED는 점멸합니다. 2)메모리스위치를 누름으로서 압력센서표시의 사용과 미사용을 전환합니다. [압력센서 설정모드상태] 압력센서미사용:디지털표시LED가 [----] 표시로 되어 있습니다. 압력센서단위사용:디지털표시LED가 [PPPP]표시로 되어 있습니다. 이후 셀렉트스위치를 누름으로 온도센서설정과 압력센서설정을 전환할 수 있습니다. |

5.초기설정(계 속)--------------------------------------------

| [조작] 워닝스위치를 누름니다. [동작]워닝/온도/압력 LED3개의 LED가 동시에 점멸. 워닝설정모드 이행 | 4.워닝설정모드로 합니다. 1)워닝스위치를 누름니다. [워닝설정모드상태] 티지털표시LED가 [SET-]표시로 되어 있습니다. 온도/압력LED가 점멸하고 있는 것을 확인합니다. 워닝LED가 점멸하는 것을 확인합니다. |
| --- | --- |
| [조작]피크메모리스 위치를 누를 때마다 설정치가 낮아집니다. [조작]메모리스위치를 누를 때마다 설정치가 높아집니다. [동작] 워닝/온도LED가 동시에 점등합니다. 온도센서워닝설정모드 | 5.온도센서워닝설정모드로 합니다. 1)셀렉트스위치를 누름니다.이때 온도LED점멸, 압력LED소등, 워닝레드는 점멸합니다. [온도센서 워닝설정모드상태] 디지털표시LED가 [92C]표시(초기치)로 되어 있습니다.(온도센서미사용설정의 경우[----]표시, 화씨표시설정의 경우는 [200F]표시) 메모리스위치를 누름으로서 설정치가 높아지고,피크메모리스위치를 누름으로서 설정치가 낮아집니다. |
| 압력센서설정모드 [조작]피크메모리 스위치를 누를 때마다 설정치가 낮아집니다. [조작]메모리스위치를 누를 때마다 설정치가 높아집니다. [동작] 워닝/압력LED가 동시에 점등합니다. | 6.압력센서워닝설정모드로 합니다. 1)셀렉트스위치를 누름니다. 이때 온도LED소등, 압력LED는 점멸, 워닝LED도 점멸합니다. [압력센서 워닝설정모드상태] 디지털표시LED가 [400P]표시(초기치)로 되어 있습니다.(압력센서 미사용설정의 경우[----] 표시. 메모리스위치를 누름으로서 설정치가 높아지고,피크메모리스위치를 누르면 설정치가 낮아집니다. 2)셀렉트스위치를 누름니다. 이후 셀렉트스위치를 누름으로서 온도센서설정과 압력센서설정을 전환할 수 있습니다. 7.셀렉트스위치를 1초이상 누르면 디지털표시설정종료. |

6.기 능----------------------------------------------------

피크메모리기능

최대회전수, 온도, 압력을 기록하는 기능입니다. 피크메모리치를 리셋하지 않는 한, 키를 OFF(IG전원 OFF)로 하기까지, 지시치를 유지합니다.

회전수, 온도, 압력이 최고로 어디까지 상승했는가 최대치를 보존하고 확인할 수 있습니다.

•조작방법

| 1.통상표시 피크메모리치 표 피크메모리스위치를 누를 때마다, 통상표와 피크표시를 전환합니다. | 2.피크메모리치의 리셋 피크메모리스위치를 2초이상 누름으로서 전 피크메모리치를 리셋합니다.개별로 리셋할 수는 없습니다. 피크메모리스위치 <2초이상누름> 피크치의 리셋 |
| --- | --- |
| 피크치 표시 | 피크메모리스위치 <누를 때마다 전환> 통상표시 피크표시 셀렉트스위치 <누를 때마다 온도와 압력의 표시가 전환> 온도표시 압력표시 피크메모리LED 피크표시중(점등) 통상표시중(소등) |  |

메모리기능(약 30초간)

최장 약 30초간의 지시치를 기록하여 나중에 리플레이하는 기능입니다.

주행중에 지시치의 움직임을 확인하는 것은 위험합니다. 이 기능으로 차량을 정지하고 난

후에도 지시치의 움직임을 안전하게 확인할 수 있습니다.

•조작방법

| 1.메모리스타트/스톱 메모리스위치를 누르면, 메모리를 개시합니다.30초가 경과하거나 메모리스위치를 다시 누르면 메모리기록을 종료합니다. | 2.메모리리플레이/리셋 리플레이는 피크메모리스위치를 누르고 피크표시모드로 하여, 메모리스위치를 누르면 메모리한 지시치를 재현합니다.리플레이종료, 또는 메모리플레이중에 다시한번 메모리스위치를 누르면 피크표시모드로 돌아갑니다. |
| --- | --- |
|  | 메모리스위치 •메모리스타트 •메모리스톱 스위치를 누르지 않고도 약30초경과하면 자동으로 메모리스톱합니다. 메모리LED 메모리중(점멸) 메모리종료(소등) | 온도/압력LED (소등) 리플레이중 | 1.피크메모리스위치 <누름>피크표시모드 피크메모리LED<점등> 2.메모리스위치 <누름>메모리리플레이 2초이상누르면 리셋 피크표시모드중 메모리LED 메모리리플레이중(점멸) PLAY표시 |

6.기 능(계 속)----------------------------------------------

2워닝기능

임의로 설정한 수치를 지시치가 넘어 버렸을 경우에 LED가 점멸, LED의 점등으로 경고하는 기능입니다.

시프트램프를 장착하였을 시에는 워닝LED와 시프트램프가 동시에 점멸, 점등합니다. 임의로 설정한 수치를 넘었을 경우, 메터를 주시하지 않고도 운전자에게 경고를 알릴 수 있습니다.

•조작방법

워닝설정은 워닝1(점멸)설정과 워닝2(점등)설정을 합니다.

| ▫워닝스위치 워닝1설정(LED점멸) 워닝2설정(LED점등) 워닝설정종료 ▫메모리스위치 설정치를 높여줍니다. ▫피크메모리스위치 설정치를 낮춥니다. ▫워닝LED 워닝중(점멸/점등) 워닝설정중(점멸/점등) | 워닝1(점멸)설정 1.통상표시중, 워닝스위치를 누르면 워닝1설정모드로 되어 워닝LED가 점멸합니다. 2.설정치를 높여줄 때에는 메모리스위치를 누르고, 낮출 때에는 피크메모리스위치를 눌러주십시오. 설정치가 결정되었으면 워닝스위치를 다시한번 눌려주십시오. 워닝2(점등)설정 3.워닝2(점등)설정은 워닝1설정모드중, 워닝스위치를 누르면, 워닝1 설정하고 워닝2설정모드로 됩니다. 4.설정치를 높게하기 위해서는 메모리스위치를 누르고, 낮게 하기 위해서는 피크메모리스위치를 눌려주십시오. 설정치가 결정되면 워닝스위치를 다시한번 눌려주십시오. 5.워닝설정2의 설정치가 결정하였으면, 다시 워닝스위치를 누릅니다. 통상표시로 돌아가, 워닝설정이 종료됩니다. |
| --- | --- |

주의 워닝1의 설정회전수를 워닝2의 설정회전수보다 높게 설정하신 경우, 워닝1(점멸)의 경고를 행하지 않습니다.

6.기 능(계 속)----------------------------------------------

워닝기능(온도/압력디지털표시)

임의로 설정한수치의 지시치를 넘어버렸을 경우에는 디지털표시에서 온도LED의 점멸, 압력LED의 점멸로 경고하는 기능입니다.

온도는 설정치이상으로, 압력은 설정치이하로 되었을 경우, 메터를 주시하지 않고도 운전자에게 경고를 알려 줄 수 있습니다.

■온도워닝설정치를 넘었을 경우: 온도표시에서 디지털표시LED점멸 /온도LED점멸 ■압력워닝설정치를 넘었을 경우: 압력표시에서 디지털표시LED점멸 /압력LED점멸 ※온도표시중에 압력센서가 워닝설정치 이하로 되면, 자동적으로 압력표시로 전환됩니다. ※압력표시중에 온도센서가 워닝설정치 이상으로 되면, 자동적으로 온도표시로 전환됩니다. ※동시에 워닝설정치를 넘었을 경우, 1초마다 표시를 전환합니다. ※워닝표시가 자동으로 다른방향으로 전환되었을 경우, 워닝설정치보다 낮아지면 표시는 다시 원래되로 돌아갑니다.

•조작방법

디지털표시워닝의 [자동전환설정]과[자동전환을 하지 않는 설정]을 행합니다.

| ▫워닝스위치 워닝1설정(LED점멸) 워닝2설정(LED점등) 워닝설정종료 ▫디지털표시LED 온도워닝중(점멸) 압력워닝중(점멸) ▫온도LED 워닝중(점멸) ▫압력LED 워닝중(점멸) | 1.디지털표시의 워닝설정시에, 디지털표시LED가 [SET-]표시로 됩니다. 2.워닝스위치를 누를 때마다 [SET1(자동전환)]과, [SET2(자동전환하지 않음.)]로 변환됩니다. |
| --- | --- |

7.참 고---------------------------------------------------

이상/고장시의 대응

경 고 •사용시에 본제품에서 잡음 및 악취등의 이상이 느껴지시면 본제품의 사용을 중지하시고, 구매하신 판매점 또는 가까운 폐사의 영업소에 문의하여 주십시오. 그대로 사용하시면 감전 또는 화재, 전기장치의 파손의 원인이 됩니다.

주 의 •본제품의 이상/고장시 직접 수리하지 말아주십시오. 잘못된 조치를 행하였을 경우 감전, 화재, 전기장치의 파손의 원인이 됩니다.

•본제품, 가격, 외견등은 예고없이 변경될 수 있습니다.

•본취급설명서는 예고없이 개편될 수 있습니다.

•본제품은 일본내에서 사용을 전제로 설계되었습니다.

This product is designed for domestic use only

본제품의 사양

•작동전원  DC10V ~ DC16V

•동작온도  -20℃ ~ +60℃

보증에 관하여

본제품은 별지보증서기재의 내용을 보정됩니다.

기재사항내용을 잘 확인하여 필요사항을 기입한 뒤 잘 관리하여 주십시오.

개정의 기록

| No. | 발행연월일 | 취급설명서 부품번호 | 기재변경내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003년 5월 16일 | 7207-0270-00 | 초판 |

# Text boxes

워닝출력

(시프트램프와 접속)

압력센서커넥터

(3개의 선)

(옵션품)

스테이밴드

시프트 램프

메터본체

스테이용 컬러

스테이 대치대

6기통이면여기에

4기통이면여기에

어우움

밝음

밝음

어우움