## SUPER

ITC

# SUPER IGNITION TIMING CONVERTER

목차

- 머리말--------------------------------------1

- 파츠리스트-----------------------------------1

- 각부분의 명칭 --------------------------------2

- 장착방법 ------------------------------------2

- 기능설명 ------------------------------------4

- 볼륨조작방법  --------------------------------6

- 차종별 컴퓨터배치도----------------------------7

- 차종별배선도---------------------------------8

1.머리말

이번에 A’PEXi Super ITC(Super IGNITION TIMING CONVERTER)를 구매하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본제품은 엔진의 클랭크위치검출센서출력신호의 타이밍을 간단하게 조정할 수 있는 콘트롤러입니다.

엔진콘트롤유닛(ECU)은 이 클랭크위치검출센서의 신호로부터 현재의 클랭크위치를 판단하여, 점화플러그에 점화하는 타이밍을 결정하고 있습니다. 본장치는 이 클랭크위치검출센서의 출력타이밍을 변경함으로서 점화시기를 조정할 수 있는 상품입니다.

주의- •본제품은 설정일람표의 차량이외에는 장착을 삼가해 주십시오.

•상기기능 이외의 사용은 절대 삼가해 주십시오.

•본제품을 사용하실경우, 이 취급설명서를 마지막까지 읽어보시고 사용하여 주십시오.

2.파츠리스트

| 1.콘트롤유닛…………1 | 5.숫단자………………6 | 9.분지용탭……………2 |
| --- | --- | --- |
| 2.신호하네스…………1 | 6.암단자………………6 | 10.취급설명서………1 |
| 3.분지하네스…………1 | 7.숫슬리브……………6 | 11.양면테이프………1 |
| 4.분지용하네스………1 | 8.암슬리브……………6 | 12.보증서……………1 |

3.각부분의 명칭

| 전면 |  |
| --- | --- |
| 뒷면 |  |

4.장착방법

경고- •장착작업은 베터리의 마이너스단자를 필히 때어내고 하여 주십시오.

•실내로의 콘트롤러본체 장착은 운전자가 운전중에 조작하지 못하는 범위(운전석에서 50cm이상 떨어져 있는 곳)에 하여 주십시오.

•사용하지 않은 단자는 필히 비닐테이프로 절연하여 주십시오.

[1]배선을 합니다.

- 베터리의 마이너스 단자를 때어 내어 주십시오.

- 차량의 엔진콘트롤유닛을 차종별배선도에 기재되어 있는 ECU의 장소와 차종별컴퓨터배치도를 참조하여 찾아 주십시오.

- 차종별배선도를 보면서, 각 신호선에 단자를 장착하여 주십시오.

※단자는 차량하네스측에 암단자를, ECU측에 숫단자를 장착하여 주십시오. NISSAN차의 경우, 같은 신호선은 2가닥을 같이 단자에 장착하여 주십시오.

- 차종별배선도에 있는 전원선(+12V)에 신호하네스의 빨강선을 접속하여 주십시오.(분지용단자의 사용방법을 참조하여 주십시오.)

※접속후에 단자부분은 비닐테이프로 단단히 봉하여 절연하여 주십시오.

- 차종별배선도에 있는, 어스선에 신호하네스의 검정선을 접속하여 주십시

오.(분지용단자의 사용방법을 참조)

※접속후에 단자부분은 비닐테이프로 단단히 봉하여 절연하여 주십시오.

- 차종별배선을 보면서 ③에서 장착한 각 단자에, 신호하네스의 각 단자를 접속하여 주십시오.

※접속하지 않고 남은 단자는, 비닐테입으로 단단히 봉하여 절연하여 주십시오.

- 베터리의 마이너스단자를 접속하면 종료입니다.

단자의 장착방법

| •하네스분지용탭의 사용방법 |
| --- |
| ①접속하는 전선은 3mm정도 벗겨냄 | ②부속의 전선을 5mm정도 벗겨냄 | ③전선을 연결합니다. | ④확실하게 고정하여주십시오. |
| ※고정시킨 부분을 비닐테이프등으로 확실하게 절연하여 주십시오. |

[2]콘트롤유닛뒷면의 차량선택스위치, 클랭크센서타입 전환스위치를 차종별배선도를 참조하면서 설정하여 주십시오.

클랭크센서타입 전환스위치의 설정

Type Select 하얀쪽으로 스위치를 넣어주십시오.

[3]이것으로 엔진에 시동을 걸면, 조정볼륨으로 점화시기를 조작할 수 있습니다.

5.기능설명

[1]기본기능

엔진에는 각 기통의 피스톤위치, 클랭크의 각도가 현재 어떠한 상태로 되어 있는가를 검출하는 센서가 장착되어 있습니다. 센서의 타입은 각 메이커마다 차이가 있습니다만, 2개 또는 3개의 센서로 구성되어 있습니다.

본 장치는 이 전부의 센서출력신호를 옮겨 엔진콘트롤유닛을 입력함으로 점화시기를 변경하고 있습니다.

예를 들어, 노말상태에서 점화시기가 +20°의 경우, 엔진콘트롤유닛에서는 센서출력부터 상시점의 타이밍을 인식하여, 이 타이밍부터 20°전에 점화하도록 제어를 하고 있습니다.

이 상태에서 Super ITC를 사용하여 볼륨을 5°나아가 엔진콘트롤유닛을 입력합니다.

엔진콘트롤유닛에서는 이 변경된 센서신호를 기준으로 하여 +20°의 점화신호를 출력함으로, 실제로는 +25°의 점화시기로 됩니다.

주의 - •조정치는 노말점화시기에 대하여 조정하는 값이므로, 볼륨의 값이 실제의 점화시기가 아닙니다.

[2]회전별조정

Super ITC에서는 점화시기조정을 5개의 볼륨으로 회전수별로 조정이 가능합니다.

회전수는 800, 2400, 4000, 5600, 7200rpm의 회전수에서이고 최고 ±15°까지 조정이 가능합니다. 이 조정회전수 사이는, 전후의 볼륨의 보정간에 조정치를 결정합니다.

예: 볼륨이 이하의 조정치의 경우

[3]조정치 제한기능

콘트롤유닛 뒷면의 클랭크센서타입 전환스위치의 가장왼쪽(NO.1)을 전환함으로서, 조정점화시기를 최고 ±5°라고 하면, 이 경우 볼륨을 ±5°이상에 조정하여도 ±5°로 고정되어 있습니다.

6.볼륨조작방법

①볼륨을 중심위치부터 오른쪽으로 돌리면(시계방향) 점화시기는 빨라집니다.

1노치에 1°빨라지고, 최고 15°빨라집니다.

①볼륨을 중심위치부터 왼쪽으로 돌리면(반시계방향) 점화시기가 늦어집니다.

1노치에 1°늦어지고, 최고 15°늦어집니다.

주의- •점화시기를 빨리 할 경우, 녹킹에 의하여 엔진을 파손시킬 수 있으므로 노킹하지 않는 범위에서 셋팅하여 주십시오.

•점화시기를 늦게 할 경우, 배기온도의 상승에 의하여 엔진, 터보를 파손시킬 수 있으므로, 배기온도가 높아지지 않도록 셋팅하여 주십시오.

•점화시기의 셋팅을 할 때에, 배기온도계를 장착하시어, 셋팅하시는 것을 추천합니다.

7.차종별 컴퓨터 배치도

차종별 컴퓨터 배선도는 커플러를 위에서 본 그림입니다.

차량에 따라서는 컴퓨터가 역으로 장착될 경우가 있으므로 핀숫자를 확인하여 주십시오.

※주의사항

•셋팅은 경험이 풍부한 샵등에서 하여 주십시오.

•볼륨을 +측으로 너무 돌리시면, 녹킹에 의해 엔진파손 될 가능성이 있으므로, 녹킹하지 않을 범위에서 셋팅하여 주십시오.

•볼륨을 –측으로 너무 돌리시면, 배기온도의 상승으로 엔진, 터보를 파손할 가능성이 있으므로, 배기온도가 너무 높아지지 않도록 셋팅하여 주십시오.

점화시기의 셋팅을 할 때에는 배기온도계를 장착하여 셋팅하는 것을 추천합니다.

•리어파넬의 클랭크센서타입 전환스위치와 차량선택스위치설정을 잘 못하시면, 엔진파손의 염려가 있으므로, 필히 리어스위치설정을 하실 때는 차종별배선도의 표에 따라 설정하여 주십시오.

•콘트롤유닛은 직사광선이 없는 곳에 설치하여주십시오.

•차량선택스위치는 엔진작동시에 전환하지 말아주십시오.

위험 •만일 실주에 의한 조정이 필요한 때에는 충분히 다른 교통에 방해가 되지 않도록 주의하여 교통법규를 지켜서 운전하여 주십시오.

•운전중에 콘트롤본체의 볼륨을 돌리게 되면 대단히 위험함으로 절대 조작하지 말아주십시오.

주의 •조정작업을 잘못하시면 엔진을 파손할 경우가 있으므로, 충분히 주의를 당부드립니다.

•조정볼륨을 조정하여 셋팅을 할 경우는, 녹킹, 배기온도등을 충분히 주의하여 주십시오.

•본장치는 절대 분해하지 말아주십시오.

•출력향상을 하실 경우는 개조차검사를 취득할 필요가 있습니다.

•사용중에 엔진이 안 좋은 상태라고 느껴지시면 즉시 사용을 중지하시고, 폐사 또는 판매점에 연락을 주십시오.

주의 •본제품을 장착하기 전에 필히 취급설명서를 잘 읽어보시고 숙지하신 후 장착을 하여 주십시오.

•본제품의 사용은 국내의 일본차(역수입차 제외)에 한하여 유효합니다.

•본제품은 장착장소나 신호하네스의 장착에 의해서 라디오, TV등에 노이즈가 생길 수 있습니다. 양해부탁드립니다.

•엔진콘트롤유닛(이하EUC로 명함)가까이에 장치하시면, 노이즈등으로 인하여 ECU에 악영향을 주던가, 고장으로 연결 될 수 있으므로 주의하여 주십시오.

경고 •배선연결잘못으로 자동차 및 관련기기가 파손되었을 경우 당사에서는 일절 책임을 지지 않고 있습니다.

그리고, 적합차량이외에 장착하거나 지정방법이외(개조등)의 장착으로 고장이 났을 경우, 당사는 일체 책임을 지지 않고 있습니다.

# Text boxes

회전별조정

볼    륨

클랭크센서타입

차량선택스위치

신호하네스 접속커플러

피복을 5mm정도 벗겨냅니다.

슬리브

단자

정확하게 접속합니다.

클랭크 각 센서

점화플러그

엔진 콘트롤

유  닛

a 조수석 대쉬사이드 로어

b 글로브 박스 좌

c 조수석 발판

d 글로브 박스 안

e 센터콘솔 안

f 운전석 밑

g 조수석 밑

h 핸들부근

i 메터파넬 우

j 운전석 대쉬사이드 로어

k 센터콘솔 우

조정치